ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

«Восточное сельское поселение»

применительно к территории населенного пункта

деревня Кашина

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 2

г. Екатеринбург

2019 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Архитектор проекта |  | Л.С. Трушина |
| Инженер проекта |  | О.И. Ибрагимова |

Содержание

Состав проектных материалов	4

Введение	5

1	Общие сведения	7

1.1	Местоположение населенного пункта в системе расселения	7

1.2	Ресурсный потенциал	7

1.2.1	Климатическая характеристика	7

1.2.1	Сведения о рельефе	7

1.2.2	Гидрография	8

1.2.3	Полезные ископаемые	8

1.3	Особо охраняемые природные территории	8

1.4	Объекты культурного наследия	8

2	Планировочная структура и функциональное зонирование территории	9

2.1	Предложения по установлению границы д. Кашина	9

2.2	Архитектурно-планировочная характеристика населенного пункта функциональное зонирование		9

2.3	Зоны с особыми условиями использования территории	12

3	Оценка демографического потенциала территории	18

3.1	Население. Современное состояние.	18

3.2	Прогноз демографического развития	19

4	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	24

5	Жилищный фонд	26

6	Транспортная инфраструктура	28

7	Инженерная инфраструктура	30

7.1	Водоснабжение	30

7.2	Водоотведение	30

7.3	Теплоснабжение	30

7.4	Газоснабжение	31

7.5	Электроснабжение	32

7.6	Средства связи и коммуникаций	33

7.7	Санитарная очистка	34

8	Охрана окружающей среды	36

8.1	Состояние атмосферного воздуха	36

8.2	Состояние почвенного покрова	36

8.3	Состояние водных ресурсов	36

8.4	Радиационная обстановка	37

8.5	Мероприятия по охране окружающей среды	37

9	Основные факторы риска возникновения  чрезвычайных ситуаций	40

9.1	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	40

9.2	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	43

9.3	Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	45

9.4	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		46

Технико-экономические показатели генерального плана	50

Основные источники информации	53

Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина. Положение о территориальном планировании. Том 1. |
|  | Графические материалы |
| 2 | Генеральный план муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:5 000 |
| Обосновывающие материалы |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | Графические материалы |
| 2 | Генеральный план муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина. Схема современного использования территории. Схема комплексной оценки. М 1:5 000 |
| 3 | Генеральный план муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:5 000. ДСП |
|  | Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG и MapInfo |

Введение

Проект генерального плана муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина (далее – Проект) выполнен ООО «С-проект» в соответствии с муниципальным контрактом 01623000529190000210001 от 30.09.2019 г., заключенным с Администрацией МО «Восточное сельское поселение».

Основанием работ является Постановление Главы муниципального образования «Восточное сельское поселение» от 16.08.2019 №145 «Об утверждении Плана-графика разработки (внесения изменений) в документы территориального планирования, градостроительного зонирования муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2020-2030 годы.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории д. Кашина. Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Свердловской от 30.03.2011 № 328-ПП "О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского муниципального района Восточного сельского поселения.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, Схемы территориального планирования Свердловской области, Схемы территориального планирования Камышловского района Свердловской области, Генерального плана Восточного сельского поселения, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней, в том числе:

- «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Камышловский муниципальный район на период до 2020 года», утвержденная постановлением Главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 27 февраля 2009 года №80;

- «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2016-2020 годы с перспективой до 2035 года», утвержденная постановлением Главы муниципального образования Восточное сельское поселение от 03.03.2017 г. №20;

- «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» на 2016-2020 годы с перспективой до 2035 года», утвержденная постановлением Главы муниципального образования Восточное сельское поселение от 03.03.2017 г. №19;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Восточное сельское поселение» до 2025 года», утвержденная постановлением Главы муниципального образования Восточное сельское поселение от 15.06.2015 г. №74.

Основной целью генерального плана муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития населенного пункта, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенного пункта, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок.

Проект генерального плана муниципального образования «Восточное сельское поселение» применительно к территории населенного пункта деревня Кашина разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2019 г.,

I этап (первая очередь) – 2024 г.;

II этап (расчетный срок) – 2039 г.

# Общие сведения

## Местоположение населенного пункта в системе расселения

Деревня Кашина входит в состав муниципального образования «Восточное сельское поселение» Камышловского муниципального района Свердловской области.

Деревня Кашина располагается в 24 км к востоку-северо-востоку от города Камышлов, на обоих берегах реки Аксариха (левый приток реки Пышма). Населенный пункт граничит с административным центром сельского поселения – п. Восточный.

Восточнее границы населенного пункта проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Подъезд к д. Аксариха от км 158+420 а/д "г. Екатеринбург - г. Тюмень".

Площадь земель в границах населенного пункта составляет 157,09 га. Общая численность населения на 01.01.2019 г. составила 42 человека.

## Ресурсный потенциал

### Климатическая характеристика

Географическое положение населенного пункта в центре материка определяет резко континентальный характер климата территории района, выраженного в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обусловливающим повсюду устойчивую морозную погоду с обильным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей.

Климат рассматриваемой территории относится к IV климатическому району в Свердловской области – Юго-восточный лесостепной предгорно-равнинный район. Средняя температура воздуха в январе –16,1°С, в июле +18,3°С. Максимальная температура воздуха составляет +38°С, минимальная –47°С. Количество осадков за год составляет 300-400 миллиметров. Почвы промерзают до 0,9-1,5 метров. Снеговой покров устанавливается в
конце октября, сходит в апреле. Атмосферное давление составляет 748-750 мм рт. ст. Суммарная солнечная радиация составляет 95 ккал на 1 кв. см в год.

### Сведения о рельефе

Описываемая территория представляет собой холмистую равнину, повышенные места – водоразделы реки, а пониженные – ее долины. По абсолютным высотам преобладают низменные равнины: на междуречьях их высота составляет 50-150 м. Встречается и такая форма микрорельефа как овраги и балки.

### Гидрография

Деревня Кашина расположена на обоих берегах реки Аксариха: протекающая с запада на восток, общей протяженностью 23 км, левый приток реки Пышма. Также на территории деревни имеется пруд на р. Аксариха площадью 20,6 га.

Река Аксариха загрязнена сточными водами. Дренирующее действие реки незначительное, вследствие чего междуречные пространства заболочены.

Характер течения реки равнинный. Питание реки смешанное (атмосферные осадки, подземные воды, болота). Летом и осенью это дождевое питание, с участием грунтового, зимой - грунтовое, весной - снеговое. Весеннее половодье приходится на апрель, оно бурное и непродолжительное. Летом река становится маловодной. Ледостав на реке устанавливается с конца октября, первой половины ноября до середины, конца апреля. Река покрываются льдом на 5-6 месяцев.

На территории Восточного сельского поселения имеется запас подземных вод. Вода, посредством устройства артезианских скважин, используется в хозяйственных целях. Мероприятия, направленные на изучение дебита и качества воды в существующих водозаборных скважинах, не проводились.

### Полезные ископаемые

На территории населенного пункта отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

## Особо охраняемые природные территории

Актуальность создания системы особо охраняемых природных территорий обусловлена обострением экологической ситуации. В результате интенсивной хозяйственной деятельности произошли глубокие изменения природной среды, что в конечном итоге ведет к потере природного равновесия природно-ресурсного потенциала, генетической целостности и устойчивости ландшафтов.

На территории населенного пункта отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

## Объекты культурного наследия

На территории населенного пункта отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия.

# Планировочная структура и функциональное зонирование территории

## Предложения по установлению границы д. Кашина

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Согласно ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации, установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов.

Граница д. Кашина утверждена в составе Генерального плана Восточного сельского поселения и поставлена на государственный кадастровый учет (Решение Думы МО «Восточное сельское поселение» № 147 от 12 декабря 2012 г. «Об утверждении генерального плана применительно к территориям населённых пунктов МО "Восточное сельское поселение"»).

Настоящим Проектом предлагается сохранение границы населенного пункта. В графическом граница населенных пункта д. Кашина отображена на карте: «Карте границ населенных пунктов. М 1:5 000». Площадь населенного пункта составляет 157,09 га.

## Архитектурно-планировочная характеристика населенного пункта функциональное зонирование

Деревня Кашина располагается в 24 км к востоку-северо-востоку от города Камышлов, на обоих берегах реки Аксариха (левый приток реки Пышма).

Территория деревни составляет 157,09 га, из них застроенные
территории составляют 31,54 га, остальные территории занимают рекреационные, сельскохозяйственные и прочие территории.

Река Аксариха делит территорию населенного пункта на 2 части – северную и южную.

Наиболее освоенной является северная часть населенного пункта, здесь располагается около 65% существующего жилого фонда деревни.

В южной части населенного пункта располагается кладбище.

Основной транспортный коридор населенного пункта пролегает вдоль улиц Северная, Комарова и Ленина.

Улица Северная в северо-восточном направлении дает выход на п. Восточный и автомобильную дорогу «Подъезд к д.Аксариха от км 158+420 а/д "г.Екатеринбург - г.Тюмень"».

Улица Ленина соединяет северную и южную части населенного пункта, дает выход к территории кладбища.

Улица Комарова проходит по северной части населенного пункта в широтном направлении вдоль жилой застройки, соединяя улицы Северная и Ленина.

Настоящим проектом территория населенного пункта подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10, в границах д. Кашина выделены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны. Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры: объектов автомобильного, трубопроводного транспорта и иных видов объектов транспортной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – включает территории, занятые соответствующими объектами.

- Зоны рекреационного назначения включают территории, занятые озеленением общего пользования, береговыми полосами водных объектов, а также в границах иных территорий, используемых в рекреационных целях.

- Зоны специального назначения. Зона кладбищ – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

- Зона акваторий – включает земли водного фонда.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Кашина

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31,54 | 20,08 | 39,34 | 25,04 | Индивидуальная жилая застройка |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,80 | 4,97 | 7,80 | 4,97 |  |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,22 | Торговый объект |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона, планируемая | 0,34 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,13 | ШРП |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры, планируемая | 0,19 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,30 | 2,10 | 3,30 | 2,10 | - |
| 8 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 3,52 | 2,24 | 3,52 | 2,24 | - |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | 7,80 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Зона рекреационного назначения | 91,50 | 58,25 | 90,97 | 57,91 | - |
| 11 | Зона кладбища | 1,85 | 1,18 | 1,85 | 1,18 | - |
| 12 | Зона акваторий | 17,57 | 11,18 | 17,57 | 11,18 | - |
|  | ИТОГО | 157,09 | 100 | 157,09 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории населенного пункта выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий на территории населенного пункта отнесены:

- охранные зоны;

- водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитная зона.

##### Охранные зоны.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160, охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 1 кВ – 2м;

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 110 киловольт – 20 м.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Охранные зоны распределительных газопроводов. В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», установленными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 для распределительных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

  - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

  - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

  - вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

При этом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* расстояние от газопровода до фундаментов зданий и сооружений в свету составляет:

- 2 м для газопровода низкого давления (до 0,005) МПа;

- 4 м для газопровода среднего давления (0,005 – 0,3) МПа;

- 7 м для газопровода высокого давления (0,3 – 0,6) МПа;

- 10 м для газопровода высокого давления (0,6 – 1,2) МПа.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3 м).

##### Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса.

Водоохранные зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км.

Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

Таблица 2.3.1 Ширина водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов д. Кашина

| № | Наименование водного объекта | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Аксариха | 23 | 100 | 30-50 | 20 |
| 2 | Прочие реки и ручьи | до 10 | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

##### Зона санитарной охраны источников водоснабжения (далее - ЗСО).

Первый пояс ЗСО источника водоснабжения (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

Второй и третий пояса ЗСО источников водоснабжения (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, химическое загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами третьего пояса, не достигает водозабора.

В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

##### Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории населенного пункта, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены следующие санитарно-защитные зоны объектов:

- сельские кладбища – 50 м.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

# Оценка демографического потенциала территории

## Население. Современное состояние.

Данные по численности населения деревни Кашина за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2019 г. предоставлены Администрацией Восточного сельского поселения (таблица 3.1.1).

Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущими из которых являются: деформация возрастной структуры населения, механическая и естественная убыль населения.

На 01.01.2019 г. численность населения составляет 42 чел., за 6 лет количество населения увеличилась на 12 человек. При этом преобладающим на территории деревни в результате превышения уровня смертности над уровнем рождаемости является процесс естественной убыли населения (за период 2014 - 2018 гг. естественная убыль населения составила 2 чел.).

Прирост численности населения происходит за счет положительной миграции населения в д. Кашина из административного центра п. Восточный. Территория деревни имеет рекреационные ресурсы, при этом она располагается в непосредственной близости от административного центра и объектов социально-бытового обслуживания, что делает ее привлекательной для жилищного строительства.

Таблица 3.1.1. Статистика численности населения д. Кашина

| Год | Численность населения на начало периода, чел. | Число родившихся за год, чел. | Число умерших за год, чел. | Миграционный прирост (убыль) за год, чел. | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | Коэффициент смертности (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 42 | - | - | - |  |  |
| 2018 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 33 | 0 | 3 | 6 | 0,0 | 90,9 |
| 2015 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 30 | 1 | 0 | -1 | 33,3 | 0,0 |

Возрастная структура населения. В д. Кашина возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Таблица 3.1.2. Возрастная структура населения д. Кашина на 01.01.2019 г.

| Возрастная группа | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Моложе трудоспособного (моложе 16 лет) | 7 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54 года, мужчины 16-59 лет) | 23 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) | 12 |

Трудовые ресурсы. Основную возрастную группу трудовых ресурсов деревни составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

По данным Администрации Восточного сельского поселения, на 01.01.2019 г. численность населения д. Кашина в трудоспособном возрасте составляет 9 чел. женщин и 14 чел. мужчин.

Учет занятости населения по видам деятельности в д. Кашина не ведется. Можно предположить, что большинство занятых трудоустроено в близлежащем п. Восточный, где большая часть экономически активного населения занято в сфере государственного управления и обеспечение военной безопасности (на территории поселка располагается исправительная колония и колония-поселение).

## Прогноз демографического развития

Предположительный прогноз демографического развития д. Кашина разработан на базе «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Камышловский муниципальный район на период до 2020 года».

Целевым вектором является сохранение и развитие человеческого потенциала на основе улучшения условий его формирования, накопления и использования.

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 3.2.1., 3.2.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о медленном затухании положительной миграции и о стабильном низком показателе рождаемости.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения Камышловского района в целом и д. Кашина в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется поддержание уровня положительной миграции, повышении рождаемости до среднерайонного уровня. Это приведет к положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Свердловской области и муниципальном образовании за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

Согласно «инерционному» сценарию демографические показатели в д. Кашина не будут изменяться. Численность населения при этом к 2024 г. увеличится примерно на 26,2%. К 2039 г. численность населения увеличится на 31% по отношению к 2019 г. (рис. 3.2.1.).

Рисунок 3.2.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности населения

д. Кашина в 2019–2039 гг. (на начало периода).

В основу «оптимистического» варианта прогноза положена гипотеза о небольшом улучшении демографической ситуации. Сценарий основывается на увеличении уровня рождаемости, увеличении продолжительности жизни у мужчин и женщин, поддержании миграционного притока населения.

При составлении прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент рождаемости вырастет до среднерайонного уровня;

- будет поддерживаться уровень миграционного притока населения.

Оптимистический вариант прогноза предполагает увеличение численности населения к 2024 г. до 53 человек или на 26,2%; и к 2039 г. до 72 человека или на 71,4% по отношению к 2019 г.

Рисунок 3.2.2 Оптимистический вариант прогноза динамики численности населения

д. Кашина в 2019–2039 гг. (на начало периода).

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития территории принимается оптимистический сценарий.

Прогноз занятости населения. На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в д. Кашина будет наблюдаться рост численности населения, численность трудоспособного населения будет расти.

Согласно оптимистическому прогнозу количество жителей трудоспособного возраста составит 42 чел. к 2039 г. (57,7% от общей численности населения).

Одновременно будет увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста, однако доля их в общей численности населения сократится. Если в 2019 г. в д. Кашина проживало 12 чел. старше трудоспособного возраста (28,6%), то к 2039 г. их количество составит 19 чел. (26,2% от общей численности населения).

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численность детей от 0 до 16 лет будет расти и в 2039 г. составит 16,1% или 12 чел.

Рисунок 3.2.3. Прогноз динамики численности населения д. Кашина

в период до 2039 г. по группам возраста

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на улучшение демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

# Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

На территории д. Кашина отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания. Потребности населения удовлетворяются за счет объектов на территории расположенного в непосредственной близости п. Восточный:

- МКДОУ «Аксарихинский детский сад» (п. Восточный, ул. Комарова, д.15а);

- МКОУ «Аксарихинская СОШ» (п. Восточный, ул. Комарова, д.57);

- ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» фельдшерско-акушерский пункт (п. Восточный, ул. Комарова, д.24);

- МКУ «Восточный ЦИКД и СД» сельский дом культуры (п. Восточный, ул. Комарова, д.17);

- Комплексная спортивная площадка (п. Восточный, ул. Комарова, 65);

- Магазин смешанных товаров Пятерочка ООО «Агроторг» (п. Восточный, ул. Комарова, д.23);

- АО «Почта России» (п. Восточный, ул. Комарова, д.19);

- Филиал «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляет услуги выездного характера, посещение по четвергам еженедельно (п. Восточный, ул. Комарова, д.19).

В южной части населенного пункта располагается кладбище площадью 1,85 га.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций Местных нормативов градостроительного проектирования Восточного сельского поселения. Минимальные показатели обеспеченности объектами обслуживания для д. Кашина приведены в таблице 4.1., расчет выполнен на прогнозируемую численность населения.

Генеральном планом Восточного сельского поселения запланировано размещение объекта торговли в д. Кашина.

Настоящим проектом предлагается размещение объекта торговли мощностью 20 кв. м. торговой площади в зоне общественно-деловой застройки на ул. Ленина. Прочие потребности населения предлагается удовлетворять, как и в настоящее время, за счет объектов, расположенных в п. Восточный.

Таблица 4.1. Минимальные показатели обеспеченности объектами обслуживания д. Кашина

| Наименование объекта | Единицы измерения | Норматив на 1000 чел. | Потребность на I очередь (2024 г.) | Потребность на Расчетный срок (2029 г.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 50 | 3 | 4 | Размещается в п. Восточный |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 112 | 6 | 9 | Размещается в п. Восточный |
| Предприятия торговли | кв. м. торговой площади | 240 | 13 | 18 | Строительство в д. Кашина (20 кв. м.) |
| Предприятия общественного питания | мест | 31 | 2 | 3 | Размещается в п. Восточный |
| Учреждения культуры клубного типа | мест | 100 | 6 | 8 | Размещается в п. Восточный |
| Предприятия бытовых услуг | рабочих мест | 4 | 1 | 1 | Размещается в п. Восточный |
| Бани | помывочных мест | 7 | 1 | 1 | Размещается в п. Восточный |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 975 | 52 | 71 | Размещается в п. Восточный |
| Спортивные залы | кв. м. площади пола | 210 | 12 | 16 | Размещается в п. Восточный |
| Кладбища | га | 0,24 | 1 | 1 | Размещается в д. Кашина (2,29 га) |

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации в соответствии с:

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

# Жилищный фонд

По данным Администрации Восточного сельского поселения, общая площадь жилищного фонда д. Кашина на 01.01.2019 г. составляет 782 м2 (17 строений). Жилищный фонд представлен деревянными индивидуальными жилыми домами.

Преобладание одноэтажного индивидуального жилищного фонда обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в д. Кашина составляет 18,6 м2/чел, что ниже обеспеченности по Восточному сельскому поселению в целом (20 м2/чел. по данным Генерального плана Восточного сельского поселения).

Ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует.

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства: централизованные водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение не осуществляются.

Жилищное строительство ведется за счет средств индивидуальных застройщиков.

В качестве ориентира для определения необходимого объема строительства жилья в настоящем Проекте принят норматив обеспеченности населения жильем массового типа в соответствии с Местными нормативам градостроительного проектирования Восточного сельского поселения – 25 м2 на человека.

Для определения необходимого минимального объема строительства в населенном пункте проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза.

Таблица 5.1. Расчет планируемого жилищного строительства на территории д. Кашина

| Период | 2019 г. | Первая очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 42 | 53 | 72 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 782,0 | 1 060,0 | 1 800,0 |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 18,6 | 20,0 | 25,0 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | - | 55,6 | 49,3 |

Для достижения обеспеченности жилищным фондом 20 м2/чел. к 2024 г. необходимо построить 278 м2 жилья. Средние темпы жилищного строительства при этом в период с 2019 по 2024 гг. должны составлять 55,6 м2 жилья в год

Для достижения обеспеченности жилищным фондом 25 м2/чел. к 2039 г. необходимо дополнительно построить 740 м2 жилья. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, темпы жилищного строительства в период с 2024 по 2039 гг. должны составлять 49,3 м2 жилья в год.

Настоящим проектом выделены зоны перспективной жилой застройки в северной и южной частях д. Кашина.

В зонах планируемой индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть возможность предоставления земельных участков льготным категориям граждан в рамках исполнения статей 22, 25 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года №18-ОЗ.

# Транспортная инфраструктура

Транспорт является важным связующим звеном в экономике Российской Федерации, без которого невозможно нормальное функционирование ни одной отрасли хозяйства, ни одного региона страны.

Внешние транспортно-экономические связи территории осуществляются только автомобильным видом транспорта.

Ближайший аэропорт располагается в г. Екатеринбург (удаленность 150 км), ближайшая железнодорожная станция – в п. Аксариха (удаленность 4,5 км).

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита отдельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только в случае их обоснования.

Основой улично-дорожной сети д. Кашина являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенного пункта.

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-дорожной сети в населенном пункте не планируется. Развитие автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счет текущего и капитального ремонта дорожного полотна, а также за счет строительства улиц в районах планируемой жилой застройки.

Согласно данным Администрации Восточного сельского поселения, по состоянию на 2019 г. в д. Кашина 2,8 км улично-дорожной сети, имеющей щебеночно-гравийное покрытие. Характеристика улично-дорожной сети населенного пункта представлена в таблице 6.1.

Имеется мостовое сооружение на ул. Ленина через р. Аксариха.

Таблица 6.1. Характеристика улично-дорожной сети д. Кашина

| Наименование улицы | Категория улицы | Общая протяженность, м | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м | Технич. состояние | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 очередь до 2024 г. | Расчетный срок до 2039 г. |
| ул. Северная | Основная | 370,0 | щебеночно-гравийное | 5 | Удовл. | Текущий ремонт, щебеночно- гравийное покрытие обновление | Капитальный ремонт с устройством усовершенствованного типа покрытия (асфальт, асфальтобетон) |
| ул. Ленина | местная | 1290,0 | щебеночно-гравийное | 5 | Удовл. |  |  |
| ул. Комарова | местная | 1140,0 | щебеночно-гравийное | 5 | Удовл. |  |  |

На территории д. Кашина отсутствуют объекты придорожного сервиса. Ближайшие автозаправочные станции и станции технического обслуживания располагаются в районном центре г. Камышлов.

На территории д. Кашина остановки общественного транспорта отсутствуют. Пассажирские перевозки осуществляются автобусным транспортом. Автобусный маршрут, соединяющий территорию с г. Камышлов, проходит через близлежащий п. Восточный.

# Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие территории. Основной задачей инженерных разделов в составе Генерального плана является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития территории.

## Водоснабжение

Существующее положение. В настоящее время централизованное водоснабжение на территории д. Кашина не осуществляется.

Водоснабжение жилой застройки осуществляется из шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Проектом предлагается сохранение децентрализованного водоснабжения на территории д. Кашина.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ на территории населенного пункта должны предусматриваться источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Настоящим проектом предлагается сохранение противопожарное водоснабжения из противопожарных резервуаров (см. раздел 9.2).

## Водоотведение

Существующее положение. В настоящее время на территории д. Кашина система централизованной канализации отсутствует. Большая часть населения использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.

Проектные предложения:

- до 2039 г.: обустроить 100% жилищного фонда д. Кашина водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на ближайшие очистные сооружения;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода.

## Теплоснабжение

Существующее положение. В настоящее время на территории д. Кашина система централизованного отопления отсутствует. Для отопления жилищного фонда используются индивидуальные печи.

Проектные предложения. Настоящим проектом предлагается на территории деревни сохранить систему децентрализованного теплоснабжения.

Проектом предполагается, что на Расчетный срок будет газифицировано 100% жилищного фонда деревни.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение индивидуального жилищного фонда и объекта торговли, подключенного к системе газоснабжения, будет организовано на базе индивидуальных автономных газовых котлов.

Расчеты расхода тепла для рассматриваемой территории были выполнены следующим образом:

- расчетная температура наружного воздуха принята – 35°С;

- расходы тепла на отопление определены согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Восточного сельского поселения (292,5 Вт/м2 для существующего жилфонда и 150 Вт/м2 для планируемого жилфонда);

- расходы тепла на вентиляцию приняты согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Восточного сельского поселения (23,4 Вт/м2 для существующего жилфонда и 18 Вт/м2 для планируемого жилфонда);

- расходы тепла на нужды горячего водоснабжения приняты согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Восточного сельского поселения (768 Вт/чел. с учетом потребления в объектах социального и коммунально-бытового назначения).

К расчетному сроку тепловая нагрузка на рассматриваемой территории достигнет 0,51 МВт (при условии 100% газификации и обеспечения горячим водоснабжением жилищного фонда рассматриваемой территории).

Таблица 7.3.1. Расчет тепловой нагрузки

| Очередь строительства | Площадь действующего жилищного фонда, м2 | Площадь планируемого жилищного фонда, м2 | Тепловая нагрузка, МВт на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | вентиляцию | горячее водоснабжение | всего |
| Расчетный срок 2039 г. | 1060 | 740 | 0,42 | 0,04 | 0,06 | 0,51 |

## Газоснабжение

Существующее положение. В настоящее время д. Кашина не подключена к сетевому газу.

Генеральным планом Восточного сельского поселения в целях создания благоприятных условий труда и жизни населения планируется подвод газопроводов к населенным пунктам, в том числе к д. Кашина. Подвод газа предлагается осуществить от проектируемого газопровода высокого давления 1,2 МПа Талица - Пышма – Камышлов с размещением ШРП в восточной части д. Кашина.

Проектные предложения. В соответствии с положениями Генерального плана Восточного сельского поселения, настоящим проектом предполагается, что к Расчетному сроку (2039 г.) 100% жилищного фонда д. Кашина будет газифицировано.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Восточного сельского поселения принято:

- для пищеприготовления жители газифицированных домовладений будут использовать газовые плиты с удельным расходом газа 181,01 куб. м/год, с годовым числом использования газа 1800 (согласно НГПСО 1-2009.66);

- коэффициент полезного действия топливопотребляющих установок принят 85%, следовательно, для получения 1 Гкал/час требуется 148,92 куб. м газа в час (согласно НГПСО 1-2009.66);

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки принята -37°С, средняя за отопительный период температура наружного воздуха -6,8°С, продолжительность отопительного периода 236 дня, годовое число часов использования газа на отопление 5664 (согласно НГПСО 1-2009.66).

Расчет максимального часового потребления и общего годового расхода газа представлен в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1. Расчет расхода газа

| Очередь строительства | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Максимальный часовой расход газа на отопление, м3/час | Максимальный часовой расход газа на пищеприготовление, м3/час | Общий максимальный часовой расход газа, м3/час | Общий годовой расход газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок 2039 г. | 0,4 | 65,9 | 7,2 | 73,1 | 0,41 |

На территории д. Кашина необходимо строительство ШРП и распределительных газопроводов для газоснабжения 100% жилищного фонда деревни к расчетному сроку (до 2039 г.).

## Электроснабжение

Существующее положение. Источником электроснабжения д. Кашина является электроподстанция ПС «Камышлов» 110/35/10 кВ. В восточной части деревни проходят воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ.

От электроподстанции (далее ПС) «Камышлов» 110/35/10 кВ запитана ПС «Аксариха» 110/10 кВ, расположенная восточнее границы населенного пункта.

От ПС «Аксариха» по воздушным линиям электропередачи на территории деревни запитана 1 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, находящихся на балансе филиала «Свердловэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» ПО «Восточные электросети». От трансформаторной подстанции получают электроэнергию потребители.

Проектные предложения. Расчет электрической коммунально-бытовой нагрузки и удельного расхода электроэнергии, годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки выполнен согласно Местным нормативам градостроительного проектирования Восточного сельского поселения.

Предполагается, что на I очередь 100% населения будет использовать электрические плиты, а на расчетный срок – 100% населения будет использовать газовые плиты.

Расчет укрупненных электрических нагрузок представлен в таблице 7.5.1, расчет электропотребления представлен в таблице 7.5.2.

Таблица 7.5.1. Расчет электрических нагрузок

| Очередь строительства | Численность населения, чел. | Обеспеченность жильем, м2/чел | Удельная нагрузка, кВт/чел | Укрупненная расчетная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2024 г.) | 53 | 20,0 | 0,50 | 17,61 |
| Расчетный срок (2039 г.) | 72 | 25,0 | 0,41 | 24,52 |

Таблица 7.5.2. Расчет электропотребления

| Очередь строительства | Численность населения, чел. | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел., в год | Годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки | Потребление электроэнергии, тыс. квт.ч, в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2024 г.) | 53 | 2750 | 5500 | 145,75 |
| Расчетный срок (2039 г.) | 72 | 2170 | 5300 | 156,24 |

Проектом предлагается:

  - до 2024 г.: проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий;

  - модернизация существующей системы уличного освещения;

  - до 2039 г: проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки;

  - замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП).

## Средства связи и коммуникаций

Существующее положение. Автоматические телефонные станции на территории д. Кашина отсутствуют.

Территория деревни находится в зоне покрытия связи компаний сотовой
связи ООО «Екатеринбург 2000» (Мотив), ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) и Теле-2. Антенно-мачтовые сооружения (вышки сотовой связи) расположены в п. Восточный. Услугу доступа в сеть Интернет предоставляют сотовые операторы.

Услуги почтовой связи предоставляет ФГУП Почта России, отделение связи располагается в п. Восточный.

Проектные предложения. Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле- и радиовещания на территории д. Кашина в проектируемый период должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования;

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с использованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи);

- установка дополнительного оборудования на существующих базовых станциях и увеличение числа вышек;

- замена всех существующих воздушных соединительных линий связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновременной заменой аналоговых систем передачи на цифровые;

- доступ в интернет по технологии 3G.

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются проектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализированными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере реального роста нагрузок потребителей.

## Санитарная очистка

Существующее положение. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) являются нормативы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

В соответствии с постановлением РЭК от 30 августа 2017 г. №77-ПК норматив накопления на одного проживающего в индивидуальных жилых домах, составляет 2,28 м3 отходов в год.

Расчет объемов общего накопления ТКО и КГО на территории д. Кашина в настоящее время и на расчетный срок представлен в таблице 7.7.1. К расчетному сроку общий объем образования ТКО на территории деревни составит 174,72 м3 в год.

Таблица 7.7.1. Объемы накопления ТКО и КГО д. Кашина

| № п.п. | Показатель | 2024 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, чел | 53 | 72 |
| 2 | Норма накопления ТКО, м3/год | 2,280 | 2,280 |
| 3 | Объем годового накопления ТКО от жилищного фонда, м3 | 120,84 | 164,16 |
|  | в т.ч. объем годового накопления КГО, м3 | 6,04 | 8,21 |
| 4 | Объем годового накопления ТКО от объекта торговли, м3 | 10,56 | 10,56 |
|  | ВСЕГО: | 131,40 | 174,72 |

На территории деревни не осуществляется централизованный сбор ТКО.

Проектные предложения. В Свердловской области действует «Территориальная схема в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твердыми коммунальными отходами», утвержденная Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30 ноября 2018 года №506 (далее – Схема).

В соответствии со Схемой, приоритетным способом накопления твердых коммунальных отходов является контейнерная система накопления путем создания и содержания мест (площадок) накопления ТКО в соответствии санитарными правилами.

Настоящим проектом предлагается размещение на территории д. Кашина контейнерной площадки для сбора ТКО.

В соответствии со Схемой вывоз отходов с д. Кашина до 2025 г. должен производится на свалку пром-бытовых отходов д. Фадюшина; с 2025 г. – на МПС в д. Фадюшина, затем на площадку накопления ТКО р.п. Пышма.

Проектом предлагается:

- до 2024 г.: организовать регулярный сбор ТКО с использованием контейнерной системы сбора на территории д. Кашина;

- в течение всего срока проектирования: вывоз ТКО с территории д. Кашина осуществлять на свалку пром-бытовых отходов д. Фадюшина; с 2025 г. – на МПС в д. Фадюшина, затем на площадку накопления ТКО р.п. Пышма;

- осуществлять своевременную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок.

# Охрана окружающей среды

## Состояние атмосферного воздуха

На территории поселка основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт и объекты теплоснабжения п. Восточный.

Рост числа автотранспорта приводит к увеличению вредных выбросов от передвижных источников загрязнения. В отработавших газах автомобилей содержится большое количество различных соединений: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества в следовых количествах.

Основными загрязняющими веществами от объектов теплоснабжения являются пыль, оксид углерода и окислы азота.

На территории д. Кашина отсутствуют стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Данных об уровне загрязнения атмосферы нет.

## Состояние почвенного покрова

Почвы Камышловского муниципального района суглинистые и имеют нейтральную среду.

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции.

Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием источника на почву, либо атмосферным переносом вредных веществ в аэрозольной фазе. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья людей.

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, отсутствие централизованной системы канализации в деревне, отсутствие регулирования и очистки поверхностных стоков, ливневой канализации, являются причинами биологического загрязнения почв селитебных территорий.

Вред почве наносит неорганизованное передвижение техники в обход существующих дорог: уничтожает почвенный и растительный покров, на временных дорогах образуются очаги эрозии.

На территориях, прилегающих к автодорогам, происходит загрязнение почвы соединениями свинца и другими тяжелыми металлами. Причиной загрязнения является автотранспорт.

## Состояние водных ресурсов

Основными водотоками в границах проектирования является река Аксариха. Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты является важнейшим показателем, определяющим экологическую ситуацию.
Качество воды реки Аксариха не исследовалось.

Основным источником загрязнения поверхностных вод является поверхностный сток с неблагоустроенных селитебных территорий, содержащий значительное количество:

- взвешенных веществ органического и минерального происхождения;

- нефтепродуктов, смываемых с дорожных покрытий;

- биогенных веществ и патогенной микрофлоры от мест сбора жидких бытовых отходов.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (поверхностных вод, атмосферы, почвы). Загрязняющие вещества, попадая в природную среду, неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество.

Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод. Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой – в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Данная проблема актуальна для территории д. Кашина, поскольку хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов.
Очистных сооружений ливневой канализации в поселке нет.

## Радиационная обстановка

Радиационная обстановка в д. Кашина определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения.

Кроме того, следует отметить, что д. Кашина расположена на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), образовавшегося в 1957 г. вследствие аварии на ПО «Маяк».

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не превышает фонового значения по Свердловской области (11 мкР/час).

## Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия планировочного характера.

В рамках исполнения федерального законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории д. Кашина необходимо:

-  в случае размещения производственных и сельскохозяйственных объектов разработать проекты СЗЗ;

- производить озеленение СЗЗ предприятий и территории деревни.

Мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния атмосферного воздуха:

-  применение асфальтового покрытия для проектируемых дорог для уменьшения загрязнения воздуха пылью;

-  внедрение системы мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния поверхностных водных объектов, защиты от истощения и загрязнения:

-  вынос всех объектов из береговой полосы водных объектов (зданий, огородов и т.д.);

-  расчистка русла и дноуглубление реки Аксариха, оформление берегов для формирования рекреационной зоны;

-  проведение мероприятий по борьбе с заилением и зарастанием ручьев;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства РФ;

-  обустроить 100% жилищного фонда д. Кашина водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

-  приведение в соответствие требованиям водного законодательства
использование территорий, попадающих в водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов.

Мероприятия по охране и восстановлению почв:

-  проведение инвентаризации нарушенных земель;

-  усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

-  рекультивация нарушенных земель, реабилитация загрязненных территорий;

- повышение качества и продуктивности почв за счет сокращения площадей рудных отвалов, золоотвалов, шламонакопителей;

- утилизации пестицидов и агрохимикатов, запрещенных и непригодных к применению;

-  строительство новых объектов производственной и сельскохозяйственной инфраструктуры производить при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке;

-  контроль над качеством и своевременностью выполнения работ по
рекультивации нарушенных земель;

- развитие инфраструктуры сбора и вывоза ТКО с территории населенного пункта;

-  применение химических препаратов строго по каталогу разрешенных
пестицидов.

В целях охраны подземных вод от загрязнения и истощения предлагается:

-  провести инженерно-геологические изыскания месторождений подземных вод на территории д. Кашина для организации дополнительного источника централизованного водоснабжения для обеспечения питьевой водой;

- организовать ЗСО существующего и проектируемых подземных источников водоснабжения согласно требованиям действующего законодательства;

- с целью исключения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемых водоносных горизонтов, предусмотреть тампонирование бесхозяйных водонапорных скважин;

- привести нецентрализованные источники водоснабжения (колодцы) в соответствие с санитарными правилами, проведение ремонтных работ и профилактической дезинфекции;

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на проектируемых водозаборах;

- обеспечить систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Мероприятия по озеленению территории.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. При этом не менее 50% общего числа высаживаемых деревьев должна занимать главная древесная порода, обладающая наибольшей санитарно-гигиенической эффективностью, жизнеспособностью в данных почвенно-климатических условиях и устойчивостью по отношению к выбросам данного
промпредприятия. Остальные древесные породы являются дополнительными,
способствующими лучшему росту главной породы.

В санитарных разрывах линий электропередачи предлагается оставлять свободное пространство (без крупных насаждений).

Участки зеленых насаждений санитарно-защитных зон, примыкающие к жилой застройке, можно осуществлять по типу скверов и бульваров, предназначенных для транзитного движения пешеходов.

Оптимальных условий проветривания и очистки воздушного бассейна в санитарно-защитной зоне можно достичь созданием коридоров проветривания, в направлении господствующих ветров.

# Основные факторы риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) - это обстановка на определенной части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могли повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей» (ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»).

Опасные природные процессы на территории Камышловского муниципального района обусловлены географическим положением (восточные склоны гор Среднего Урала), климатическими особенностями (частота возникновения неблагоприятных атмосферных и литосферных явлений высокая), условиями формирования весеннего стока на реках района.

К основным факторами риска возникновения ЧС природного характера на территории Камышловского муниципального района относятся:

- опасные геологические явления и процессы - землетрясения;

- опасные гидрологические явления и процессы – паводок, подтопление;

- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган;

- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары.

Землетрясения. В результате анализа имеющихся геологических, сейсмологических и геофизических материалов можно предположить, что места, где в будущем на Среднем Урале могут возникать очаги ощутимых землетрясений – это крупные тектонические узлы, образованные сближением, сочленением и пересечением крупных зон деформации и нарушения
целостности земной коры. Вероятность возникновения очагов землетрясений наиболее высока в тех узлах, где они уже возникали.

Территория Камышловского муниципального района расположена в стороне от возможных очагов землетрясений. Общее сейсмическое районирование территории Камышловского муниципального района оценивается как благоприятное и безопасное для большей части инженерных объектов, за исключением ветхих и аварийных объектов и сооружений.

Расчетная сейсмическая интенсивность для проектируемой территории составляет 6 балов шкалы MSK-64 степени сейсмической опасности С (1%), для А (10%), В (5%) – не установлена (СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», применительно к территории г. Камышлов).

Затопление. Основными природно-географическими условиями возникновения затопления является обильное выпадение осадков в виде дождя, резкое таяние снега и льда в весенний период. Затопления отличаются довольно длительным подъемом уровня воды, наносят, как правило, незначительный материальный ущерб и почти не нарушают условия жизни населения.

Основным водотоком на территории Камышловского муниципального района является река Пышма и ее притоки (для территории д. Кашина – река Аксариха). Река Пышма относится к одному из основных паводкоопасных направлений на территории Свердловской области.  При максимальном повышении уровня воды в реке Пышма, свыше 700.0 см, подтопление
территории д. Кашина не прогнозируется.

В центральной части д. Кашина расположен пруд, образованный земляной плотиной на реке Аксариха. Пруд и плотина не относятся к опасным гидротехническим сооружениям. При прорыве плотины ЧС на территории деревни не прогнозируется.

Неблагоприятные атмосферные явления на территории д. Кашина
характеризуются повышенной повторяемостью таких атмосферных явлений, как: сильные грозы с поражением наземных объектов, сильные ливни со скоростью выпадения осадков 20 мм в час и более, шторма со скоростью ветра 20 м/с и более, крупного или особо интенсивного града, зимние грозы, шаровые молнии и т.д.

Таблица 9.1. Опасные природные и метеорологические явления

| Наименование опасного явления | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин.) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч. |
| Сильный ливень (сильный ливневый дождь) | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч. |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч. |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч. |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель* | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным ветром 15м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч. |
| Сильная пыльная (песчаная) буря * | Перенос пыли (песка) сильным ветром 15м/с (включая порывы) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч. |
| Сильное гололедно- изморозевое отложение на проводах | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда - диаметром не менее 20 мм сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега - диаметром не менее 35 мм изморозь - диаметр отложения не менее 50 мм. |
| Сильный туман* | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч. |
| Сильный мороз | Минимальная температура воздуха -35°С и ниже* |
| Аномально холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 10°С и более или минимальная температура ниже -30°С |
| Сильная жара | Максимальная температура воздуха +35°С и выше* |
| Аномально жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 10°С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу (10000 по формуле Нестерова, 12000 по формуле Сверловой) |

* Критерии опасного явления установлены с учетом 10%-й повторяемости величин
метеорологических характеристик.

Сильный ветер, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, характеризующиеся высокими скоростями ветра. Это обусловлено более быстрым (по сравнению с сезонными) вариациями атмосферных параметров, в особенности атмосферного давления и температуры воздуха, обусловленные прохождением через Урал циклонов и атмосферных фронтов.

Важнейшими характеристиками ураганов и штормов, определяющими объемы возможных разрушений и потерь, являются скорость ветра, ширина зоны, охваченная ураганом и продолжительность его действия. Скорость ветра при ураганах, бурях и штормах в данном районе может изменяться от 20 м/с и более. Ширина зоны катастрофических разрушений при ураганном ветре может изменяться от нескольких до десятков километров и более. Продолжительность действия ураганного ветра составляет несколько часов.

Преобладающее направление ветра для рассматриваемого района:  в холодный период года (декабрь – февраль) – юго-западное; в теплый период года (июнь – август) – северо-западное. Наибольшая вероятность их возникновения – в июне – сентябре.

В результате данного стихийного бедствия могут возникать повреждения зданий и сооружений, обрыв линий электропередачи и связи. Разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов ЛЭП способствуют возникновению и быстрому распространению массовых пожаров.

Размер зоны вероятной ЧС определяется как площадь населенного пункта, в пределах которого застройка получает разрушения. Для территории д. Кашина размерами зоны ЧС будет являться площадь населенного пункта попавшая в зону ЧС.

Природные пожары. Наиболее вероятной зоной развития пожара могут являться природные торфяники, лес.

Наиболее опасная ЧС, вызванная природным пожаром, может сложиться в результате развития торфяного пожара. Вблизи территории населенного пункта месторождений торфа нет.

Территория населенного пункта расположена вблизи лесных массивов, в западной и юго-западной частях. Расстояние до участков леса составляет менее 50 метров. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31 марта 2011 года №351-ПП территория деревни не подвержена угрозе лесных пожаров.

## Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей природной среде. (ГОСТ 22.0.02.94 «Безопасность в ЧС»).

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории Камышловского муниципального района относятся: аварии на потенциально опасных объектах, транспортные аварии и катастрофы при перевозках опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Радиационно-опасные объекты. На территории д. Кашина отсутствуют
радиационно-опасные объекты. В тоже время, вблизи территории Камышловского муниципального района располагается Белоярская атомная электростанция. При аварии на Белоярской АЭС вся территория Камышловского муниципального района попадает в зону сильного радиационного загрязнения с уровнем радиации от 8 до 80 р/час.

Для защиты населения на территории всего муниципального района вводится режим радиационной защиты на период до 10 суток.

Гидротехнические сооружения. На территории д. Кашина имеется плотина на р. Аксариха, которая нуждается в капитальном ремонте. Плотина как бесхозяйный объект не принята, в 2020 году будет осуществляться переход прав как бесхозяйного объекта в муниципальную собственность.

На территории д. Кашина и вблизи его территории отсутствуют химические и пожаро- взрывоопасные объекты, аварии на которых могли бы привести к возникновению ЧС.

ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения населения и территорий водой, электроэнергией, газом, теплом.

Последствия от аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания (взрыва) газа.

В настоящее время на территории д. Кашина отсутствуют централизованное водо-, газо- и теплоснабжение, а также централизованное водоотведение.

К расчетному сроку (до 2039 г.) на территории деревни планируется централизованное газоснабжение, строительство распределительных газопроводов. Характеристика опасного вещества - природного газа. Природный газ относится к опасным веществам 4 класса, является взрывопожароопасным веществом. При всех возможных авариях, связанных с разгерметизацией газопроводов низкого и среднего давления (оборудования), в атмосферу выбрасывается одорированный природный газ.

Природный газ бесцветен, малотоксичен – вызывает наркотическое опьянение, взрывопожароопасен, воспламеняется от искр и пламени, с воздухом может образовывать взрывоопасные смеси. Анализ аварий на газораспределительных сетях показал, что в 68% случаях происходит утечка газа, в 20 % случаях - утечка газа с последующим воспламенением, в 12% случаях происходит взрыв в жилых домах.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, а также для территории населенного пункта возможно при:

- пожарах (50-55% случаев), причинами которых являются, разгерметизация трубопроводов, возникновении искр, образующихся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу и др.;

- неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии
(химическая энергия – природный газ;

- запасенная механическая энергия – работа оборудования, агрегатов и механизмов; кинетическая – движущиеся по прилегающей территории автомобили и др. техника);

- разгерметизации технологического газового оборудования отопительных котлов (усталость металла, коррозия, брак в сварке, механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ и т.д.).

Возможные аварии на газораспределительных сетях на территории населенного пункта будут носить локальный характер и не приведут к возникновению ЧС.

Территория д. Кашина расположена в стороне от автомобильной и
железнодорожной магистралей. По ее территории и вблизи границ населенного пункта не проходят регулярные маршруты перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. ЧС в результате аварии на транспорте при перевозке опасных грузов не прогнозируются.

Пожарная безопасность. По данным Администрации Восточного сельского поселения, на территории д. Кашина в период с 2014 по 2018 гг. не было зафиксировано бытовых пожаров.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Территорию д. Кашина обслуживает ПЧ ФКУ ИК-52 ГУФСИН России по Свердловской области (п. Восточный, ул. Комарова, 16). Время прибытия подразделения по территории деревни не превышает нормативное.

Для целей пожаротушения в населенном пункте используются пожарный водоем (50 м3).

## Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Биолого-социальная ЧС (ГОСТ Р22.0.04-95 «Биолого-социальные ЧС. Термины и определения») – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Для территории Камышловского муниципального района возможными источниками возникновения и распространения заболеваний является бешенство диких (от них и домашних) животных и африканская чума свиней. На территории Свердловской области очаги природного бешенства регистрируются ежегодно по многим муниципальным образованиям. ЧС, вызванные вирусом бешенства, происходят в среднем 1 раз в 30 лет. Во время весенней миграции диких водоплавающих перелетных птиц возможен разнос
патогенных вирусов гриппа Н5 на территории Свердловской области, что может привести к вспышке гриппа среди домашних птиц.

В масштабах небольшой по территории д. Кашина возникновение ЧС биолого-социального характера не прогнозируется. Это обуславливается влиянием природных и социальных условий.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

- обеспечить координацию деятельности Администрации Восточного сельского поселения, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС Администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по муниципальному району.

Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014г.).

Мероприятия по повышению безопасности гидротехнических сооружений:

Произвести капитальный ремонт плотины на р. Аксариха. В 2020 году будет осуществляться переход прав плотины как бесхозяйного объекта в муниципальную собственность.

В целях безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений собственник сооружения обязан:

- обеспечивать контроль за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности ГТС;

- обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуатации;

- обеспечивать проведение регулярных обследований ГТС;

- организовывать эксплуатацию ГТС в соответствии с правилами эксплуатации ГТС;

- поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС;

- осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию ГТС в случае его несоответствия обязательным требованиям.

Мероприятия по борьбе с опасными геологическими явлениями.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Необходимо проведение основных противокарстовых мероприятий при строительстве:

- устройство оснований зданий ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное формирование карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах населенного пункта необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

-   улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-    устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-    комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-    укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-    регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-    очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах.

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В д. Кашина необходимо обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.

Водоем, из которого производится забор воды для целей пожаротушения, должен иметь подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Органами местного самоуправления для целей пожаротушения должны создаваться условия для забора в любое время года воды из источника наружного водоснабжения.

Одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

В сельском населенном пункте имеется большое количество зданий 5 степени огнестойкости.

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требований противопожарных правил, нормативов.

Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Требования пожарной безопасности установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Администрация Восточного сельского поселения должна обеспечивать:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности д. Кашина в планы, схемы и программы развития территории Восточного сельского поселения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач, широкие просеки.

Также необходимо оснащение лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2019 г. | I очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Площадь д. Кашина, в том числе: |  | 157,09 | 157,09 | 157,09 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 31,54 | 39,34 | 39,34 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона, планируемая | га | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,01 | 0,20 | 0,20 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры, планируемая | га | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 7,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 91,50 | 90,97 | 90,97 |
|  | Зона кладбища | га | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
|  | Зона акваторий | га | 17,57 | 17,57 | 17,57 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 42 | 53 | 72 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на км2 | 27 | 34 | 46 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. | 7 | 9 | 12 |
|  | – младше трудоспособного возраста |  |  |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 23 | 29 | 42 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 12 | 14 | 19 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 782 | 1060 | 1800 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 18,6 | 20,0 | 25,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 0/ 11 | 20/ 13 | 20/ 18 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – основных улиц | км | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | – местных улиц | км | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 5.4. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |  |  |  |  |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 50 | 50 | 50 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 115,5 | 145,8 | 156,2 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | 2750,0 | 2750,0 | 2170,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | 0 | 0 | 0,51 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | 0 | 0 | 0,41 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 0 | 0 | 100 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения сетью сотовой связи | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем накопления бытовых отходов | м3/год | 95,76 | 131,40 | 174,72 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 1/1,85 | 1/1,85 | 1/1,85 |

# Основные источники информации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ. «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный Закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 № 793»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М.Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469.

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 г. № 492.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

- Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 1.03.2003 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. 
№ 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- ГОСТ Р 51617-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами коммунальные услуги. Общие требования.

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. №1034/пр).

- «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утверждена Минтопэнерго РФ 07 июля 1994 года, РАО «ЕЭС России» 31 мая 1994 г.) (с изменениями от 29 июня 1999 г.).

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Постановление Правительства Свердловской области от 14 июня 2011 года № 737-ПП «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области».