Приложение № 2

к постановлению Главы МО «Восточное сельское поселение» № 125 от 16.09.2014г.

«Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения …»

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО «Восточное сельское поселение»

| № п.п. | Характер аварии | Возможные причины аварии | Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации аварии | Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители | Мероприятия по ликвидации аварии | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Утечка теплоносителя (воды) на теплотрассе | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | 1. Сообщить бригадиру участка МУП «ВКХ» Юдину Р.А. по телефону 89041639740, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района по телефону 2-51-21 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплотрассе |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии главе МО «Восточное сельское поселение», директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону 89502087994, | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А., диспетчер ЕДДС Камышловского района, | Позвонить директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону раб нет, дом нет, сот. 89502087994, Главе поселения Марущаку А.Н. по тел. раб 9-41-00, дом нет, сот 89527321840. Зам. главы поселения Журскому Н.С. по тел. раб. 9-41-51, дом нет, сот. 89527333351. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить в котельную населенного пункта, обеспечивающую поставку теплоносителя через аварийную теплотрассу арендованную МУП «ВКХ» о необходимости проведения подготовительных мероприятий с целью прекращения подачи теплоносителя в аварийную теплотрассу. | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А. | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Выставить посты для ограждения аварийного участка. | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 5. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 6. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП «ВКХ» на место аварии | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А. | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ходе работ по устранению аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |
| 1.2. | Утечка теплоносителя (воды) в котельной | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить бригадиру участка МУП «ВКХ» Юдину Р.А. по телефону 89521423931, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района по телефону 2-51-21 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии главе МО «Восточное сельское поселение», директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону 89502087994, | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А., диспетчер ЕДДС Камышловского района, | Позвонить директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону раб нет, дом нет, сот. 89502087994, Главе поселения Марущаку А.Н. по тел. раб 9-41-00, дом нет, сот 89527321840. или зам. главы поселения Журскому Н.С. по тел. раб. 9-41-51, дом нет, сот. 89527333351. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной населенного пункта, арендованной МУП «ВКХ» | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А. | Довести информацию об аварии на теплотрассе до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Отключить подачу теплоносителя в месте аварии (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Выслать аварийную бригаду МУП «ВКХ» на место аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ходе работ по устранению аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |
|  |  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |
| 1.3. | Прекращение электроснабжения котельной | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией в следствии аварии на подводящих электросетях | 1. Сообщить дежурному диспетчеру Камышловского участка ВЭС филиала ОАО «Сведловэнерго» по телефону 94-043, начальнику участка МУП «ВКХ» Чумакову В.Г. по телефону 89521423931, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района по телефону 2-51-21 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии главе МО «Восточное сельское поселение», директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону 89502087994, | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А., диспетчер ЕДДС Камышловского района, | Позвонить директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону раб нет, дом нет, сот. 89502087994, Главе поселения Марущаку А.Н. по тел. раб 9-41-00, дом нет, сот 89527321840. или зам. главы поселения Журскому Н.С. по тел. раб. 9-41-51, дом нет, сот. 89527333351. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной населенного пункта, арендованной МУП «ВКХ» | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А. | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийная остановка котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду ООО «УК «Помощник» на место аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Организовать проведение работ по ликвидации аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 9. Организовать встречу аварийной бригады Камышловского участка ВЭС филиала ОАО «Сведловэнерго» | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшей аварии на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Камышловского участка ВЭС филиала ОАО «Сведловэнерго» |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ходе работ по устранению аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |
| 1.4. | Прекращение водоснабжениякотельной | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водосетях или водоподающем оборудовании | 1. Сообщить бригадиру участка МУП «ВКХ» Юдину Р.А. по телефону 89521423931, продублировать сообщение дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района по телефону 2-51-21 | Ответственное лицо, осуществляющее эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |  |
|  |  |  | 2. Сообщить об аварии главе МО «Восточное сельское поселение», директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону 89502087994, | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А., диспетчер ЕДДС Камышловского района, | Позвонить директору МУП «ВКХ» Патрушеву В.Н. по телефону раб нет, дом нет, сот. 89502087994, Главе поселения Марущаку А.Н. по тел. раб 9-41-00, дом нет, сот 89527321840. или зам. главы поселения Журскому Н.С. по тел. раб. 9-41-51, дом нет, сот. 89527333351. |  |
|  |  |  | 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для остановки отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной населенного пункта, арендованной МУП «ВКХ» | Бригадир участка МУП «ВКХ» Юдин Р.А. | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
|  |  |  | 4. Обеспечить безопасную остановку отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
|  |  |  | 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
|  |  |  | 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения аварии на сетях водоснабжения |  |
|  |  |  | 7. Выслать аварийную бригаду МУП «ВКХ» на место аварии объекта водоснабжения | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
|  |  |  | 8. Определить место аварии на объекте водоснабжения | Ответственное лицо от МУП «ВКХ» | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
|  |  |  | 9. Организовать проведение работ по ликвидации аварии на объекте водоснабжения | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
|  |  |  | 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ходе работ по устранению аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |
|  |  |  | 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского района информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «ВКХ» Патрушев В.Н. | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно Главе поселения Марущаку А.Н. или зам. главы поселения Журскому Н.С. и по телефону 2-51-21 |  |